DZL型生物质承压蒸汽锅炉（卧式直燃链条炉排）

锅炉容量：1～ 10吨

设计热效率：≥78%

应用范围：集中供热、火电厂发电、城市供暖

适用燃料：生物质颗粒、生物质块

产品介绍：DZL系列快装链条炉排生物质锅炉为单锅筒纵置式链条炉排锅炉。适宜燃烧成型生物质燃料，也可纯燃煤或混燃煤与成型生物质燃料。尾部有省煤器。排除的灰、渣可直接作为农家肥使用，是一种高效节能环保产品。配有鼓引风机进行机械通风，并配有螺旋出渣机实现机械出渣，控制监测仪表齐全，锅炉运行安全可靠。

性能优势：

》1、通过将两侧集箱上的部分上升管拉向护膛，然后引入锅筒侧下方并辅以锅筒底部隔热整浇成型组成炉顶受热面，以新颖的炉膛结构成功解决了锅筒底部直接受高温火焰辐射，避免产生“鼓包”缺陷。

》2、两翼烟道的设置，使烟气顺利进入前烟箱，使之前管板温度相同，避免因温度应力而产生管板裂纹。

》3、锅筒内采用单回程螺纹烟管，强化了传热效果，同时螺纹烟管具有自清灰功能，避免了烟管内积灰。

》4、10t/h系列锅炉前、后拱均采用了水冷壁管作支撑的整体浇注结构，形成永久拱。拱形设计采用“西安交通大学国家科技进步二等奖”最新科研成果，后拱低而长，出口段为反倾斜，前拱倾角45°与后拱相呼应，形成明显倒“α”火焰，有利于劣质煤的燃烧，煤种适应性强。

》5、炉排侧密封结构设计先进合理，避免了侧密封卡炉排和炉排两侧布风不均匀而烧坏侧密封的缺陷。4t/h及以下锅炉采用侧密封冷加角铁筋板结构，6t/h以上锅炉采用接触式侧密封下密封结构。

》6、炉排下面有独立调节风室，两侧进风；采用新型曲臂螺杆调节结构，从而使调风通风截面比达到100%；调节灵活，布风均匀。设计推拉式闸板清灰装置，闸板采用耐热铸铁精加工密封结构，从而有效防止二次燃烧变形和炉排漏风。

技术参数：

生物质承压蒸汽锅炉：

| 型号规格 | 额定热功率（KW） | 额定蒸汽压力(MPa) | 额定蒸汽温度(℃) | 给水温度(℃) | 设计燃料 | 出厂方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DZL1-1.0-M | 1 | 1.0 | 184 | 20 | 生物质燃料 生物质块 | 快装 |
| DZL2-1.0-T | 2 | 1.0 | 184 |  |  | 快装 |
| DZL2-1.25-T | 2 | 1.25 | 194 |  |  | 快装 |
| DZL4-1.25-T | 4 | 1.25 | 194 |  |  | 快装 |
| DZL6-1.25-T | 6 | 1.25 | 194 |  |  | 两体出厂 |
| DZL8-1.25-T | 8 | 1.25 | 194 |  |  |  |
| DZL8-1.6-T | 8 | 1.6 | 204 |  |  |  |
| DZL10-1.25-T | 10 | 1.25 | 194 |  |  |  |
| DZL10-1.6-T | 10 | 1.6 | 204 |  |  |  |
| DZL10-1.25-T | 10 | 1.25 | 194 |  |  |  |

注：技术参数如有变动，恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.

新大锅炉提醒您：为防止您的合法权益受到侵害，请您从正规渠道购买新大锅炉的生产设备。

欢迎来到新乡市新大锅炉容器有限公司

您可以通过销售服务热线、在线沟通、留言联系我们，我们的销售经理会尽快和您联系。

官方网站：http://www.xdglrq.com       电子邮箱：xdz968@163.com         官方QQ：302220910

全国销售热线：400-0373-598  0373-5591968        15837372021

公司地址：河南新乡经济开发区小冀镇中联路南段               电子邮编：453731                                扫描关注新大锅炉官方微信