SZX型循环流化床锅炉

锅炉容量：6 ～30吨

设计热效率：≥90%

应用范围：工业供热、工业发电、城市供暖

适用燃料：各类煤种、生物质颗粒燃料

产品介绍：SHX系列循环流化床锅炉是公司开发的第四代外循环流化床蒸汽锅炉，可燃无烟煤、贫煤、烟煤、煤矸石、链条炉渣、造气炉渣等劣质燃料以及含硫高地燃料，且能达到环保要求。分离器采用膜式壁形成分离器骨架，结构稳定。燃烧装置采用风帽密布，多孔形式，使布风均匀，流化质量均匀稳定。通过向炉内添加石灰石，能显著降低硫对设备的腐蚀，达到环保要求。

该产品燃烧室及漩涡分离器由膜式水冷壁组成，漩涡分离器位于燃烧室上部，炉膛左侧布置回送装置。炉膛内所有终端速度小于烟气速度的小颗粒随烟气向上运动，进入旋风分离器后，大于切割粒径的颗粒被分离下来，在回料道内形成料封，再由膜式多孔半自流回送装置送到炉膛与炽热床料混合进行反复循环燃烧。

性能优势：

》分离器独特结构设计：膜式壁对内衬吸热、允许烟气中残炭在分离器内继续燃烧，不会引起结焦，提高分离效率。

》回送装置设计：返料系统采用多孔半自流回送装置，回料均匀流畅。

技术参数：

SHX型循环流化床锅炉：

| 型号规格 | 额定蒸发量（t/h） | 额定蒸汽压力(MPa) | 额定蒸汽温度(℃) | 给水温度(℃) | 设计燃料 | 出厂方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SHX6-1.25-AⅠ(正方形) | 6 | 1.25 | 194 | 105 | 烟煤 | 散装 |
| SHX6-1.25-WⅡ(顺长形) | 6 | 1.25 | 194 | 105 | 无烟煤 |  |
| SHX8-1.25-AⅠ(正方形) | 8 | 1.25 | 194 | 105 | 烟煤 |  |
| SHX8-2.5/400-AⅠ | 8 | 2.5 | 400 | 105 | 烟煤 |  |
| SHX10-2.5/400-AⅠ | 10 | 1.25 | 194 | 105 | 烟煤 |  |
| SHX10-1.25-AⅠ | 10 | 2.5 | 400 | 105 | 烟煤 |  |
| SHX15-1.25-AⅠ | 15 | 1.25 | 194 | 105 | 烟煤 |  |
| SHX20-1.25-AⅠ | 20 | 1.25 | 194 | 105 | 烟煤 |  |
| SHX30-2.5/400-W | 30 | 2.5 | 400 | 104 | 无烟煤 |  |

注：技术参数如有变动，恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.

新大锅炉提醒您：为防止您的合法权益受到侵害，请您从正规渠道购买新大锅炉的生产设备。

欢迎来到新乡市新大锅炉容器有限公司

您可以通过销售服务热线、在线沟通、留言联系我们，我们的销售经理会尽快和您联系。

官方网站：http://www.xdglrq.com       电子邮箱：xdz968@163.com         官方QQ：302220910

全国销售热线：400-0373-598  0373-5591968        15837372021

公司地址：河南新乡经济开发区小冀镇中联路南段               电子邮编：453731                                扫描关注新大锅炉官方微信