DZH型燃煤承压蒸汽锅炉（卧式手烧炉排锅炉）

锅炉容量：0.5 ～6吨

设计热效率：≥78%

应用范围：集中供热、火电厂发电、城市供暖

适用燃料：烟煤、无烟煤

经典案例：

产品介绍：

性能优势：

》1.技术先进成熟，具有中国人独立的知识产权。

》2.结构充分优化，布局科学紧凑，造型美观。

》3.设计日臻完善，安装操作方便，运行安全可靠。

》4.本体为“A”型结构，受热面均匀，并采用具有一定弧度的、富有弹性、便于胀缩的水冷壁和强化

》5.锅壳、管板等受压元件弹性或准弹性结构，最大限度的改善了其应力状态。

》6传热的螺纹烟管，最大限度的保证了安全和高效。锅壳两侧采用翼型烟道结构，有效的降低系统热偏差，保证系统换热高效平稳。

》7.锅炉本体下部布设有上升管，锅内无死水区，有效地解决锅壳底部过烧和鼓包。

》8.系统本身具有一定的自除尘能力，满足日益严格的环保要求。

》9.产品结构合理，燃烧设备形式多样，适应不同层次用户需求。

》10.产品规格齐全，供热形式及介质参数多样，满足不同用热环境要求。

》11.系统采用模块化设计原则，便于产品升级、改进和重组。

技术参数：

DZH型燃煤承压蒸汽锅炉：

| 型号规格 | 额定蒸发量（t/h） | 额定蒸汽压力(MPa) | 额定蒸汽温度(℃) | 给水温度(℃) | 设计燃料 | 出厂方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DZH0.5-1.0-AⅡ | 0.5 | 1.0 | 184 | 20 | AⅡ | 快装 |
| DZH1-1.0-AⅡ | 1 | 1.0 | 184 |  |  | 快装 |
| DZH1-1.25-AⅡ | 1 | 1.25 | 193 |  |  |  |
| DZH2-1.0-AⅡ | 2 | 1.0 | 184 |  |  | 快装 |
| DZH2-1.25-AⅡ | 2 | 1.25 | 193 |  |  | 快装 |
| DZH2-2.5-AⅡ | 2 | 2.5 | 226 |  |  | 快装 |
| DZH4-1.25-AⅡ | 4 | 1.25 | 193 |  |  | 快装 |
| DZH4-1.6-AⅡ | 4 | 1.6 | 204 |  |  | 快装 |
| DZH6-1.25-AⅡ | 6 | 1.25 | 193 |  |  | 组装 |

注：技术参数如有变动，恕不另行通知。Any change of technical data shall not1 be advised additionally.

新大锅炉提醒您：为防止您的合法权益受到侵害，请您从正规渠道购买新大锅炉的生产设备。

欢迎来到新乡市新大锅炉容器有限公司

您可以通过销售服务热线、在线沟通、留言联系我们，我们的销售经理会尽快和您联系。

官方网站：http://www.xdglrq.com       电子邮箱：xdz968@163.com         官方QQ：302220910

全国销售热线：400-0373-598  0373-5591968        15837372021

公司地址：河南新乡经济开发区小冀镇中联路南段               电子邮编：453731                                扫描关注新大锅炉官方微信